Коммерческое   предложение автомобиль «Купава»  с

изотермическим кузовом на базе шасси «HYUNDAI  HD 65».

- Характеристика шасси HYUNDAI HD 65.

| Товар белорусского производства. |
| --- |
| Колесная формула | 4 х 2 с задним ведущим мостом |
| Колесная база, мм | 3 375 |
| Габариты | Д, мм | 6 120 |
|  | Ш, мм | 2 000 |
|  | В, мм | 2 285 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 6 500 |
| Двигатель | Тип | Дизельный с турбонагнетателем и интеркулером |
|  | Модель | D4, EURO-5 |
|  | Характеристика | 4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр |
|  | Рабочий объём | 3,9 л. |
|  | Макс. Мощность | 170 л.с. |
|  | Макс. Крутящий момент | 579 кг*м |
| Трансмиссия | Механическая, 5-и скоростная |
| Подвеска | Передняя | полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа |
|  | Задняя | полуэллиптические рессоры |
| Тормоза | Основная тормозная система | барабанного типа на всех колесах с гидравлическим управлением и вакуумным сервоусилителем, двух контурная |
|  | Стояночная тормозная система | барабанного типа на карданном валу |
| Электрооборудование | 24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля |
| Кабина/цвет | 3-х местная/белый |
| Шины | 7,00 R16 |
| Топливный бак, л | 100 л |
| Расход топлива | 14,1 л (данные БелНИИТ Транстехника) |
| Гидроусилитель руля |
| Свечи накала |
| Противотуманные фары |
| Обогрев зеркал заднего вида |
| Горный тормоз |
| Магнитола +Антенна+Два динамика |
| АВS+ VDC |
| Печка салона |
| Подогрев топливного фильтра |
| Электрические стеклоподъемники |

- Характеристики  кузова «Купава»:

| Коэффициент теплопроводимости | 0,7 |
| --- | --- |
| Размеры кузова внутренние, мм |
| Длина\ширина\высота | 4350\2125\2015 |
| Толщина боковых панелей, мм | 50 |
| Наружная и внутренняя обшивка | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Утеплитель | Экструзионный пенополистирол |
| Покрытие пола | Полиуретановая заливка с каменной крошкой |
| Фурнитура | Нержавеющая сталь |
| Дверной проём | Нержавеющая сталь |
| Наружная окантовка кузова | Профиль из оцинкованной стали, окрашенный белым полимерным составом |
| Подрамник | Из стали 4 мм, горячее цинкование. |
| Двери задние | Распашные, двухстворчатые, по две пели на дверь с фиксаторами. |
| Светодиодное освещение кузова |
| Задний и боковой бампер безопасности, светоотражающая лента, поручень, лестница, пластиковые брызговики, габаритные огни. |

- Холодильно -  отопительная установка   - «Carrier Viento 350 ».

Технические характеристики: обеспечивает температурный режим в кузове от -10 до +10°С (при температуре окружающей среды от – 20 до +30°С); вес, кг – 45; габаритные размеры, мм – 1106х614х194; хладагент (фреон) R404А;  холодопроизводительность при 0ºС/+30 ºС, Вт – 3470; холодопроизводительность при -20 ºС/+30 ºС, Вт – 2060; расход воздуха, м3/ч – 1600; компрессор типа ТМ 15. Автоматическое или ручное оттаивание с возможностью выбора интервалов от 1 до 6 часов, пульт управления в кабине.

- Стоимость  и условия  поставки.

Стоимость  комплектного автомобиля Вы

узнаете, обратившись в отдел продаж.

8(029)6294381.

### Срок поставки:   В течение 30 дней после заключения договора.

- Техническое обслуживание и гарантия.

- Гарантия на HD 65: 3 года  или 200 000 км пробега.

- Периодичность ТО –15 000 км.

- Стоимость нормо-часа при ТО  – 37 бел. руб. ( без НДС)

Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске и Бресте.

Официальный дилер компании «HYUNDAI Truck and Bus»  - ООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д.3., Тел.8 (017) 325-51-38, 8-029- 6294381.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной – воскресенье.

________________________________________________________________________________

Отдел продаж  ООО «ЭР СИ ЭМ»         Сергей Витковский.

Тел. 8(029) 629 43 81.

# Text boxes

Hyundai Truck & Bus

Official Dialer