Коммерческое предложение  шасси «HYUNDAI HD 120».

- Характеристика  шасси   «HYUNDAI HD 120»:

| Колесная формула | 4 х 2 с задним ведущим мостом |
| --- | --- |
| Габариты шасси | Д, мм | 8 310 |
|  | Ш, мм | 2 400 |
|  | В, мм | 2 505 |
|  | H от земли до верха рамы | 930 |
| Колесная база, мм | 4895 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 3 915 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 12 520 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 4040/8480 |
| Двигатель | Модель | D6GA, Дизель с турбонагнетателем и интеркулером |
|  | Характеристика | 6-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр |
|  | Рабочий объём | 5 899 л.\Евро5 |
|  | Макс. Мощность | 225 л.с. |
|  | Макс. крут. момент | 650 Н*м |
| Трансмиссия | Механическая, 6-и скоростная |
| Сцепление | гидравлическое управление с пневмоусилителем, витые пружины, одиночное сухое, с демпфером |
| Подвеска | Зависимая, Полуэллиптическая, многолистовая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | Основная тормозная система | Пневматическая, тормозной механизм всех колес –барабанный , с ABS |
|  | Стояночная тормозная система | Пневматический стояночный тормоз |
| Электрооборудование | 24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля |
| Кабина | Цельнометалическая, трехместная, спальная кабина |
| Размеры кабины | Ширина от двери до двери – 1930 мм, Размер спальника -1880*540мм, Длина от лобового стекла- до спинки - до заднего-1100-620 мм. |
| Высота рамы над землей, см | 90 |
| Шины | 245\70 R19,5 бескамерные |
| Рекомендуемая норма расхода топлива (данные БелНИИТ Транстехника) | 17,5 литра/100км |
| Топливный бак | 200 л |

### Стандартная комплектация HD 120 Extra long:

| Горный тормоз |  | Подогрев впускного коллектора |
| --- | --- | --- |
| Запасное колесо Центральный замок |  | Регулятор тормозных сил Электростеклоподъемники |
| Тахометр |  | AM/FM радио, 2 динамика |
| ASR |  | Передний стабилизатор поперечной устойчивости |
| Антигравийная защита кабины |  | ABS |
| Печка салона Спальное место |  | Противотуманные фары 24 вольта |
| Обогрев зеркал заднего вида Складывающее центральное сиденье Водительское сиденье на пневмоподвеске |  | Регулируемая рулевая колонка Цифровые часы Cистема ГЛОНАСС |

- Стоимость и сроки поставки:

Стоимость шасси Вам предложат в отделе продаж.

8(029) 6294381.

*

Срок поставки шасси HD 120 Extra long   –  30 дней.

- Гарантия и техническое обслуживание:

Гарантия на HD 120 Extra long:      3 года  или 150 000 км пробега.

Периодичность ТО –20 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО – 34,6  бел. руб. (без НДС).

Техническое обслуживание и ремонт  грузовых автомобилей «HYUNDAI»:

Официальный дилер компании «Хендэ Мотор Коммерческие Автомобили  РУС»  - ООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел. СТО: 8 (017) 237-51-38, 8(029)  137 51 38.Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной – воскресенье.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Отдел продаж  ООО «ЭР СИ ЭМ»     Сергей Витковский.

Тел. 8(029) 629 43 81.

# Text boxes

Hyundai Truck & Bus

Official Dealer