Коммерческое   предложение

автомобиль «Купава» на шасси  «HYUNDAI» HD-35Сity с

изотермическим фургоном.

Товар белорусского производства.

ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| КАТЕГОРИЯ «В» |
| --- |
|  | Год выпуска | 2019 |
| Колесная формула |  | 4 х 2 |
| Трансмиссия | 6-ти ступенчатая механическая коробка передач |
| Подвеска | Рессорная, с амортизаторами. |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Габариты шасси | Д, мм | 5310 |
|  | Ш, мм | 1 760 |
|  | В, мм | 2 200 |
| Технически допустимая полная масса, кг | 3 500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 1 800 |
| Макс. нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1960/2300 |
| Кабина | 3-х местная |
| Двигатель (модель) | D4CB13 / Euro 5 |
| Рабочий объем двигателя, см.куб. | 2497 |
| Макс. мощность, л.с./ мак.крутящий момент | 130/3800 |
| Мин. радиус поворота, м. | 5,9 |
| Рулевое управление | С гидравлической рейкой |
| Электрооборудование | 12-ти вольтовое, с минусом по кузову автомобиля |
| Топливный бак, л | 65/сталь |

КОМПЛЕКТАЦИЯ HYUNDAI HD-35С:

- Шины передние -205/65R16,  задние -5.50R13, - задние колеса/спарка.

- Зеркало заднего вида и цифровые часы

- Регулируемая по высоте рулевая колонка

- ABS + система регулирования тормозного усилия

- VDS  система курсовой устойчивости

- Тканевая обивка сидений

- Тахометр

- Дневные ходовые огни

- Электрические стеклоподъемники

- Центральный замок дверей

- Стабилизатор поперечной устойчивости на передней оси

- Магнитола с USB разъемом

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО КУЗОВА «Купава»:

| Коэф. теплопроводности, не выше Вт/М² °K Размеры фургона (внутр.), мм: длина ширина высота Внутренний объем, м3 | 0,7 |
| --- | --- |
|  | 3600 2094 1910 14,26 |
| Техническое описание |
| Наружная обшивка | Окрашенные оцинкованные панели |
| Внутренняя обшивка | Окрашенные оцинкованные панели |
| Утеплитель | Экструдтрованный пенополистирол |
| Покрытие пола | Полиуретановая заливка с каменной крошкой |
| Фурнитура | Нержавеющая сталь (Турция) |
| Дверной проём | Нержавеющая сталь |
| Наружная окантовка кузова | Профиль из оцинкованной стали |
| Закладные под ХОУ | Установлены. |
| Прочее | - стеклопластиковые крылья с резиновыми брызговиками на колеса задней оси; - отбойники резиновые на задней обвязке 2 шт; |

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

Стоимость комплектного автомобиля Вы узнаете, обратившись в отдел продаж.

8(029) 6294381.

*   Срок поставки: 30 рабочих дней.

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Гарантия на HD-35: 3 года  или 150 000 км пробега, возможно продление срока гарантии.

Периодичность ТО – 20 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО  – 34,5 бел.руб. (без НДС).

Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске:

Официальный дилер компании «Хенде Коммерческие Автомобили  РУС»  - ООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск,  4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел.  СТО: 8 (017)  237-51-38,  8-029- 137-51-38.  Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной – воскресенье

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество

Отдел продаж  ООО «Эр СИ  ЭМ»		Сергей Витковский.

Тел. 8(029) 629 43 81.